## Slide 1: 8.5. Flugsteuerung

## Slide 2: Inhalt
8.1 Flugzeugzelle
Airframe
8.2 Bauarten, Belastung und Beanspruchung der Struktur
System design, loads and stresses
8.3 Fahrwerk, Räder, Reifen und Bremsen
Landing gear, wheels, tyres and brakes
8.4 Masse und Schwerpunkt
Mass and balance
8.5 Steuerung
Flight controls
8.6 Instrumentierung
Instruments
8.7 Aufrüsten von Segelflugzeugen, Ruderanschlüsse
Rigging of aircraft, connection of control surfaces
8.8 Handbücher und Betriebsanweisungen
Manuals and documents
8.9 Lufttüchtigkeit und Instandhaltung
Airworthiness and maintenance
8.10 Zelle, Motoren und Propeller
Airframe, engines and propellers
8.11 Wasserballastanlagen
Water ballast systems
8.12 Batterien (Kapazität und Einsatzgrenzen)
Batteries (performance and operational limitations)
8.13 Rettungsfallschirme
Emergency parachutes
8.14 Notaustiegshilfen
Emergency bail-out aid

## Slide 3: Inhalt
8.5.1 Hauptsteueranlagen
  Primäre- und Sekundäre Wirkung vom Seitenruderausschlag
  Primäre und sekundäre Wirkung von Querrudern
8.5.2 Nebensteueranlagen
  Landehilfen
8.5.3 Vereisung
  Tragflächenvereisung
  Vergaservereisung
  Propellervereisung
  Haubenvereisung
  Anmerkung

## Slide 4: Seiten, Höhen und Querruderansteuerung

## Slide 5: Seiten, Höhen und Querruderansteuerung
Fußpedale  steuerseile und Umlenkrollen  Seitenruder
Zwei Seile
Umlenkrolle
Steuerknüppel  Steuerstangen und Umlenkhebel  Höhenruder
Eine Steuerstange
Umlenkhebel
Kipphebel
Steuerknüppel  Kipphebel, Steuerstangen und Umlenkhebel  Querruder

## Slide 6: Seitenruder Pedale werden über Seilzüge mit dem Seitenruder verbunden
Fußschlaufen
Knopf zur Pedalein-stellung
Pedale
L & R
Steuer
seile zum Seitenruder
r-

## Slide 7: Pedalverstellung
Wenn die Beine imernoch zu kurz sind …
Foto: Tannenberg

## Slide 8: Trimmungsarten
Aerodynamische Höhenrudertrimmung
Trimmung Neutral und Knüppel neutral = kein Steuerdruck
Federtrimmung
Trimmung Neutral und Knüppel gezogen = Steuerdruck durch Ziehen
Trimmung nach hinten und Knüppel gezogen = kein Steuerdruck mehr

## Slide 9: Querruderdifferenzierung

## Slide 10: Torsionsrohr zur Querruderansteuerung

## Slide 11: Inhalt
8.5.1 Hauptsteueranlagen
  Primäre- und Sekundäre Wirkung vom Seitenruderausschlag
  Primäre und sekundäre Wirkung von Querrudern
8.5.2 Nebensteueranlagen
  Landehilfen
8.5.3 Vereisung
  Tragflächenvereisung
  Vergaservereisung
  Propellervereisung
  Haubenvereisung
  Anmerkung

## Slide 12: Bremsklappen vernichten Auftrieb und bremsen das Flugzeug ab

## Slide 13: Bremsklappen verriegeln über den Kniehebel
Kniehebel
Klappen verriegelt
Klappen entriegelt
Klappen geöffnet

## Slide 14: Landeklappen und Bremsklappen kann man auch gleichzeitig verwenden
Bremsklappen
Wölbklappen
Landeklappenstellung
Fahrwerk
Foto: Tannenberg SCU
Foto: Tannenberg SCU

## Slide 15: Wölbklappen / Flaperons / Landeklappen
Video: Tannenberg SCU

## Slide 16: Wölbklappen Stellung für die Geschwindigkeit aus dem Flughandbuch entnehmen

## Slide 17: Positive und negative Wölbklappenstellung
Neutral Stellung
Schnellflug
Start / Thermikflug
Landung
„negativ“
„positiv“

## Slide 18: Hinterkanten Drehklappe
1977er Mini Nimbus HS-7
Foto: Wikipedia (gemeinfrei)

## Slide 19: Bremsschirm
Glasflügel Libelle (H-301) mit Bremsschirm als Luftbremse
Quelle: Wikipedia / Pterozaurus

## Slide 20: Inhalt
8.5.1 Hauptsteueranlagen
  Primäre- und Sekundäre Wirkung vom Seitenruderausschlag
  Primäre und sekundäre Wirkung von Querrudern
8.5.2 Nebensteueranlagen
  Landehilfen
8.5.3 Vereisung
  Tragflächenvereisung
  Vergaservereisung
  Propellervereisung
  Haubenvereisung

## Slide 21: Vereisung
Tragflächenvereisung
Propellervereisung
Die Vereisung ist die Folge von Wettereinflüssen und daher findest du im Fach Meteorologie im Kapitel Wetterbedingte Gefahren für die Luftfahrt - 3.9.5 Vereisung weitere Informationen zu Entstehung und Gefährlichkeit.
Vergaservereisung
Haubenvereisung

## Slide 22: Gefahren der Vereisung
Auftrieb nimmt ab
Leistung nimmt ab
Widerstand nimmt zu
Gewicht nimmt zu