## Slide 1
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
1
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Segelkunstflugausbildung
im DAeC e. V.
ADVANCED
Kunstflug Fortge-schrittenenrechte
entspricht der ehemaligen Ausbildung nach
AMC FCL.800
Abschnitt SPL SFCL.200 Kunstflugrechte
AMC1 SFCL.200 (b)(c)(d)(e)
B A S I C
Kunstflug
Basisrechte
neue Ausbildung,
„kleine Segelkunstflug-
erlaubnis“
Abschnitt SPL SFCL.200 Kunst-
flugrechte AMC1 SFCL.200 (b)
DVO (EU) 2018/1976 Anhang III Teil SFCL eingeführt durch die
DVO (EU) 2020/358 am 08.04.2020
Rule Book Sailplane
oder auf deutsch
Regelbuch Segelflug

## Slide 2
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
2
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Segelkunstflug
Fortgeschrittenenrechte
Empf. 100 Stunden als PIC in Segelflugzeugen
Ausbildungskurs ATO / DTO (Theorie + Praxis);
Schulung aller Ausbildungsinhalte auf Segelflugzeugen
gilt auch für TMG, wenn der Auszubildende einen gültigen SPL mit TMG Berechtigung besitzt
und wenn im Ausbildungskurs alle Ausbildungsinhalte soweit möglich auf TMG geschult wurden

## Slide 3
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
3
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Mindestens fünf Stunden oder zwanzig
Starts Segelkunstflugausbildung
Voraussetzung: Kunstflug-Basisrechte (können
innerhalb der Ausbildung Fortgeschrittenenrechte erworben werden, Komplettausbildung)
Fünf Stunden theoretischer Unterricht in allen vorgeschriebenen Ausbildungsinhalten
(Basis- und Fortgeschrittenenrechte)
Empfohlen: bei der Ausbildung mit TMG, zusätzlich 30 Minuten Motormanagement

## Slide 4
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
4
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
folgende Grundmanöver werden geübt:
Alle Grundmanöver der Ausbildung Basisrechte
Rückenflug, Rückenlangsamflug, Rückenkurve
Trudeln ein- und aus-leiten verschiedener Trudelmodi
ggf. Anlassen des Motors im Flug
Rettungsmanöver
Alle Kunstflugmanöver der Ausbildung Basisrechte
Männchen vorwärts und rückwärts
Abrupter Strömungsabriss (accelerated Stall)

## Slide 5
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
5
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
folgende Kunstflugmanöver werden ausgebildet:
positives Trudeln
positive
Loops
Turn links
und rechts
Hammerhead
Chandelle
Climbing Chandelle
Abschwung
Rollenkehre
Rückenflug
Aufschwung
Immelmann, Überschlagskehre
halbe und ganze gesteuerte Rollen links und rechts
Lazy Eight

## Slide 6
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
6
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Chandelle
mit erhöhter Geschwindigkeit aus Normalfluglage kontinuierlich ansteigende
180° Kehrtkurve (Querneigung 60°) bis zur Mindest-geschwindigkeit in Normalfluglage
Katalognummer:
0.0 kein Aresti
K 6
(climbing) Chandelle

## Slide 7
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
7
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Chandelle

## Slide 8
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
8
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Katalognummer:
Normalflug 1.1.1.1 K 2
Querneigung 60°, in der Ausbildung werden in der Normalfluglage Querneigungen bis mind. 60°, im Rückenflug bis ca. 30° geflogen
Katalognummer:
2.2.1.1 K 4
Halbkreis
Katalognummer:
2.2.1.2 K 5
Rückenhalbkreis
Katalognummer:
Rückenflug 1.1.1.2 K 3
Rückenflug, Rückenflugkurve

## Slide 9
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
9
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Erkennen, Bestimmen, Ein- und Ausleiten verschiedener Trudelmodi, Rotations-verhalten und Anzahl der Umdrehungen mit gezieltem Stoppen der Autorotation und Abfangen in die Normalfluglage
Trudeln
Katalognummer:
1.1.6.3 1.1.7.3
K 10 K 9
9.11.1.1 9.12.1.1
K 5 K 7
(positives) Aufrecht - (negatives)
Trudeln Rücken -Trudeln

## Slide 10
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
10
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Trudeln

## Slide 11
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
11
Katalognummer:
0.0 kein Aresti K 12
Lazy Eight
Lazy Eight
mit erhöhter Geschwindigkeit aus Normalfluglage eine konstant hochgezogene 180° Kehrtkurve in eine Richtung (Querneigung im Scheitel 60° bis 90°), dann fallend Fahrt aufholen mit anschließender hochgezogener Kehrtkurve in die andere Richtung
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)

## Slide 12
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
12
Lazy Eight
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)

## Slide 13
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
13
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
ein ganzer, möglichst runder Überschlag nach oben aus Normalfluglage in Normalfluglage
Katalognummer:
7.4.1.1
K 10
positiver Loop
positiver Loop

## Slide 14
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
14
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
positiver Loop

## Slide 15
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
15
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Abschwung
aus Normalfluglage halbe Rolle 45°/30° auf-wärts und mit einem 5/8 Loop nach unten in die Normalfluglage steuern
Katalognummer:
8.5.2.1 K 10
9.1.2.2 K 9
gesamt: K 19
Abschwung (Rollenkehre)
aus Normalfluglage halbe Rolle in den Rückenflug mit anschließendem halben Loop in Normalfluglage
Katalognummer:
7.2.3.3 K 6
9.1.3.2 K 6
gesamt: K 12
Abschwung (Rollenkehre)

## Slide 16
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
16
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Abschwung

## Slide 17
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
17
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Aufschwung
aus Normalfluglage halben Loop in den Rücken mit anschließender halben Rolle in Normalfluglage
Überschlagskehre, Immelmann
Katalognummer:
7.2.2.1 K 10
9.1.3.2 K 9
gesamt: K 19
Aufschwung (Überschlagskehre)

## Slide 18
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
18
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Aufschwung

## Slide 19
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
19
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
gesteuerte Rolle
ganze gesteuerte Rolle links und rechts aus Normalfluglage in Normalfluglage
Slow Roll (Zeiteinheit unter 10 Sekunden)
Katalognummer:
9.1.3.4 K 12
Rolle links
Rolle rechts

## Slide 20
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
20
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
gesteuerte Rolle

## Slide 21
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
21
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Turn
aus Normalfluglage senkrecht nach oben mit anschließender Drehung um die Hochachse (Scheitelpunkt) und kurzer Senkrechten nach unten in die Normalfluglage
Hammerhead, Stall Turn
Katalognummer:
5.2.1.1 K 17
Turn links
Turn rechts

## Slide 22
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
22
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Turn

## Slide 23
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
23
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
zusammenhängendes Kunstflugprogramm z.B.:
positiver Loop
Programm
Abschwung links
Turn rechts
Rolle links
Turn links
Aufschwung rechts
Rolle rechts
ggf. Winkel ab (Fahrtholen)
Ggf. Steilkreise, Seitengleitflug in der Kurve

## Slide 24
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
24
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Ausbildungsnachweis

## Slide 25
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
25
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
„Solo“ Beherrschung des zusammenhängenden Kunstflugprogramms
Abschluss der Ausbildung
erforderliche Theorie-
kenntnisse erworben
Theorie
Praxis
erforderliche Einweisungen durchgeführt
Eintrag der Kunstflugrechte ins Flugbuch
Bestätigung
„Solo“ Beherrschung
der geforderten Figuren
(Basic + Advanced)

## Slide 26
DAeC -Theorie
Aerobatic
Rechtliche Vorgaben
© Buko Segelflug
26
Segelkunstflug Fortgeschrittenenrechte (Advanced)
Vielen Dank an
Tommy Brückelt für das Erstellen der Beispielszenen am Flugsimulator
Vehicle Simulator www.hangsim.com
Schorsch Dörder
Referent Segelkunstflug
FA Ausbildung und Lizenzen